## Slide 1
BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES
Bonito
Spot
Lançamento × Projeto · Fachada · Interiores
Base: imagens de lançamento (V02) · LOG de considerações de fachada (7 indicações validadas pela diretoria) · pré-executivo Shiota R04 · Projeto Legal · Memorial Descritivo · Premissas de Projeto · interiores Seazone
Rua Pedro Álvares Cabral · Alvorada · Bonito/MS
DOCUMENTO TÉCNICO INTERNO

## Slide 2
CONTEXTUALIZAÇÃO
O objetivo deste material
BONITO SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 02
Consolidar as premissas de fachada e interiores do Bonito Spot a partir da leitura cruzada entre as imagens de lançamento, o LOG de considerações de fachada validado pela diretoria, o pré-executivo da Shiota Arquitetura, o briefing de premissas e o projeto de interiores: o que a imagem vendeu, o que foi especificado e o que validar antes da compra.
1
Leitura da fachada
o que compõe cada volume
2
LOG de fachada
7 indicações validadas
3
Mapa de texturas
fachada · 16 elementos
4
Vistas especificadas
frente, pórtico e rooftop
5
Projeto
pré-executivo Shiota R04
6
Lançamento × projeto
fachada e interiores
7
Interiores
recepção, rooftop, unidades
8
Briefing e pontos de atenção
opções marcadas · checklist
AO ABRIR ESTE BOOK, OBRAS DEVE CONSEGUIR RESPONDER
O que as imagens de lançamento mostram na fachada?
Quais cores e texturas a diretoria validou no LOG?
O que o pré-executivo especifica e o que falta?
Brises e ripados: madeira ou PVC Amêndoa?
Qual é o conceito de interiores que deve ser seguido?
O que não pode ser alterado sem validação?
Quais pontos ainda precisam ser validados?
Regra do material: nenhuma informação foi inventada. Fontes (1.30 - [5316] Bonito Spot / 02 - Projetos): 00 - Premissas de Projeto (briefing e LOG de considerações), 08 - Projeto Arquitetônico (imagens 3D, pré-executivo, legal, interiores) e 09 - Memorial Descritivo. Não há planilha de conferência. Índices urbanísticos, áreas, medidas e custos não fazem parte deste Book.

## Slide 3
01 · FACHADA
Premissas e especificações
Leitura geral · LOG de fachada · mapa de texturas · vistas com marcação · lançamento × projeto
BONITO SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 03

## Slide 4
01 · FACHADA
Leitura geral: o que compõe a fachada
BONITO SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 04
LANÇAMENTO · FRENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LEGENDA
1
Pergolado do rooftop
madeira sobre a área externa
2
Lajes de borda
cimento queimado off-white
3
Floreiras
vegetação pendente nas bordas
4
Brises centrais
painéis de madeira móveis
5
Paredes com esquadrias
cimento queimado Dia de Chuva
6
Esquadrias
marrom
7
Ripado do térreo
PVC Amêndoa
8
Logo casinha
fixada no ripado
9
Acesso
porta de vidro com caixilho marrom
10
Nome Seazone
no volume do reservatório
A fachada vendida (V02) é um volume de cimento queimado com lajes de borda off-white, floreiras pendentes em todas as bordas e esquadrias marrons.
O centro da frente é marcado por brises de madeira em dois pavimentos; no térreo, o ripado amadeirado recebe a casinha Seazone.
No rooftop, pergolado de madeira e o nome Seazone no reservatório.
FONTE
IMAGEM DE REFERÊNCIA
Imagens finais: "05 - Imagens 3D / V02" (SZ01 a SZ09). A análise da Seazone sobre as imagens (mar/2025) só pediu ajustes de enquadramento e retirada de carros.

## Slide 5
01 · FACHADA · LOG
LOG de considerações de fachada
BONITO SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 05
IND 04 · BORDAS
Aba "LOG CONSIDERAÇÕES FACHADA" do LOG de considerações (00 - Premissas de Projeto): 7 indicações com validação da diretoria, marcadas sobre as imagens de lançamento, com referência dos produtos Suvinil.
IND | O que foi validado (LOG de fachada)
01 | Pórtico de acesso com telhado verde (plantas)
02 | Medidor e lixo: painel ripado PVC Amêndoa com portas camufladas
03 | Paredes do pórtico: cimento queimado Dia de Chuva Suvinil
04 | Lajes de borda, beiral e enquadramento dos brises: cimento queimado off-white
05 | Paredes externas com esquadrias: cimento queimado Dia de Chuva Suvinil
06 | Esquadrias na textura marrom
07 | Entrada: parede em painel ripado PVC Amêndoa com o "a" da Seazone

## Slide 6
01 · FACHADA · MAPA DE TEXTURAS
Texturas e acabamentos da fachada (1/3)
BONITO SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 06
Amostras das imagens de lançamento: referência visual, não substitui amostra física. Especificação: LOG de fachada validado pela diretoria.
T01
Cimento queimado Dia de Chuva
Aplicação: paredes com esquadrias e paredes do pórtico.
Especificação: LOG IND 03 e 05: cimento queimado Suvinil, cor Dia de Chuva · imagem: cinza texturizado.
Obra: painel-teste antes da aplicação. DEFINIDO.
T02
Cimento queimado off-white
Aplicação: lajes de borda, beiral e moldura dos brises.
Especificação: LOG IND 04: cimento queimado texturizado, tom off-white · imagem: bordas claras.
Obra: converge. DEFINIDO.
T03
Brises de madeira
Aplicação: centro da fachada frontal e posterior.
Especificação: imagem: painéis de madeira · pré-executivo: "brise" · briefing: brises em PVC na condensadora · memorial: madeira ou móveis.
Obra: material em disputa. A VALIDAR.
T04
Esquadrias marrons
Aplicação: unidades e áreas comuns.
Especificação: LOG IND 06 e LOG geral: esquadrias marrons · briefing: linha 32 gold, tom marrom.
Obra: converge. DEFINIDO.
T05
Ripado PVC Amêndoa
Aplicação: parede da entrada e fechamento do medidor/lixo.
Especificação: LOG IND 02 e 07: painel ripado PVC Amêndoa · pré-executivo: "ripado de madeira".
Obra: LOG × pré-executivo. A VALIDAR.
T06
Floreiras pendentes
Aplicação: bordas de todas as lajes.
Especificação: imagem: vegetação pendente contínua · pré-executivo: floreiras desenhadas · paisagismo vazio.
Obra: prever impermeabilização e irrigação. PENDENTE.

## Slide 7
01 · FACHADA · MAPA DE TEXTURAS
Texturas e acabamentos da fachada (2/3)
BONITO SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 07
Amostras das imagens de lançamento: referência visual, não substitui amostra física. Especificação: LOG de fachada, briefing e pré-executivo.
T07
Pórtico com telhado verde
Aplicação: pórtico de acesso na rua.
Especificação: LOG IND 01: telhado verde com plantas · imagem: vegetação sobre o pórtico.
Obra: prever impermeabilização e drenagem. DEFINIDO.
T08
Letreiro BONITO SPOT
Aplicação: face do pórtico.
Especificação: imagem: letras brancas em relevo · pré-executivo: letreiro na fachada frontal · memorial: nome na fachada.
Obra: sem detalhe nem ponto elétrico. PENDENTE.
T09
Ripado do pórtico (medidor e lixo)
Aplicação: volume lateral do pórtico.
Especificação: LOG IND 02: ripado PVC Amêndoa com portas camufladas · imagem: ripado vertical amadeirado.
Obra: converge com a imagem. DEFINIDO.
T10
Logo casinha no ripado
Aplicação: parede da entrada, junto ao acesso.
Especificação: LOG IND 07: "a" da Seazone fixado no painel ripado · imagem: casinha branca em destaque.
Obra: definir material, fixação e luz. PENDENTE.
T11
Portão metálico preto
Aplicação: acesso de veículos.
Especificação: imagem: portão de barras horizontais pretas · sem especificação no LOG.
Obra: confirmar cor e modelo. PENDENTE.
T12
Nome Seazone no reservatório
Aplicação: volume do reservatório.
Especificação: imagem: nome Seazone na face do reservatório · memorial de interiores: nome do Spot com LED no "O" (rooftop).
Obra: definir material e luz. PENDENTE.

## Slide 8
01 · FACHADA · MAPA DE TEXTURAS
Texturas e acabamentos da fachada (3/3)
BONITO SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 08
Amostras das imagens de lançamento do rooftop: referência visual, não substitui amostra física.
T13
Pergolado de madeira
Aplicação: área externa do rooftop.
Especificação: imagem: pergolado de madeira · pré-executivo: "pergolado de madeira" · memorial: aço corten ou ripas de madeira.
Obra: converge com o pré-executivo. DEFINIDO.
T14
Piscina esverdeada
Aplicação: piscina do rooftop.
Especificação: imagem: revestimento verde · briefing: esverdeado 20×20, referência Portobello Barlavento Blanc.
Obra: converge. DEFINIDO.
T15
Deck amadeirado
Aplicação: entorno da piscina.
Especificação: imagem: deck de madeira · briefing: rooftop externo com porcelanato + deck · LOG: rampa ao lado do pergolado.
Obra: converge. DEFINIDO.
T16
Guarda-corpo de vidro
Aplicação: borda do rooftop.
Especificação: imagem: vidro com corrimão amadeirado · briefing (comum): vidro incolor com perfil "U" inox.
Obra: definir perfil. A VALIDAR.
LEMBRAR
ROOFTOP: O QUE CONFERIR
Pergolado · madeira na imagem e no pré-executivo; memorial admite corten.
Deck · rampa ao lado do pergolado, como no lançamento (LOG geral IND 06).
Jardineira · jardineira em deck entre os estofados da piscina (LOG geral IND 08).
Aquecimento · solar para a piscina (briefing e memorial).

## Slide 9
01 · FACHADA · VISTA + ESPECIFICAÇÃO
Frente e pórtico de acesso
BONITO SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 09
LANÇAMENTO · FRENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
# | Elemento | Especificação
01 | Pórtico | Telhado verde (LOG IND 01)
02 | Letreiro | BONITO SPOT em relevo
03 | Pórtico · paredes | Cimento queimado Dia de Chuva
04 | Medidor e lixo | Ripado PVC Amêndoa
05 | Brises | Madeira
06 | Bordas | Cimento queimado off-white
07 | Portão | Barras pretas
08 | Logo | Casinha no ripado
09 | Muro | Cimento claro
10 | Nome | Seazone no reservatório
Na rua, o pórtico de concreto com telhado verde e o letreiro BONITO SPOT abre para o volume ripado do medidor e lixo, com portas camufladas. Ao fundo, a torre com brises de madeira, floreiras pendentes e o nome Seazone no reservatório.

## Slide 10
01 · FACHADA · VISTA + ESPECIFICAÇÃO
Pórtico, ripado e acesso
BONITO SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 10
LANÇAMENTO · PÓRTICO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
# | Elemento | Especificação
01 | Telhado verde | Plantas sobre o pórtico
02 | Letreiro | Letras brancas em relevo
03 | Paredes | Cimento queimado Dia de Chuva
04 | Porta | Vidro, caixilho marrom
05 | Ripado | PVC Amêndoa
06 | Portas camufladas | No painel ripado
07 | Portão | Barras horizontais pretas
08 | Nome Seazone | Reservatório
09 | Brises | Madeira na torre
O pórtico reúne quatro indicações do LOG: telhado verde (IND 01), ripado PVC Amêndoa com portas camufladas no medidor e lixo (IND 02) e paredes em cimento queimado Dia de Chuva (IND 03).

## Slide 11
01 · FACHADA · VISTA + ESPECIFICAÇÃO
Rooftop: piscina, deck e pergolado
BONITO SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 11
LANÇAMENTO · ROOFTOP
1
2
3
4
5
6
7
8
# | Elemento | Especificação
01 | Pergolado | Madeira
02 | Piscina | Revestimento esverdeado
03 | Deck | Amadeirado
04 | Guarda-corpo | Vidro
05 | Estofados | Banco com jardineira
06 | Piso | Porcelanato claro
07 | Beiral | Cimento queimado com spots
08 | Paredes | Cimento queimado
O rooftop combina piscina com revestimento esverdeado, deck amadeirado, banco com jardineira entre os estofados (LOG geral IND 08) e pergolado de madeira, igual ao pré-executivo.

## Slide 12
01 · FACHADA · PROJETO
Fachadas do pré-executivo (Shiota · R04)
BONITO SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 12
FACHADA FRONTAL
FACHADA POSTERIOR
Pré-executivo da Shiota Arquitetura (prancha 05/06, R04 de 14/07/2025, "em andamento"). Brises e ripado em madeira, floreiras pendentes, pergolado de madeira no rooftop e letreiro no pórtico. Indica "brise", "pergolado de madeira" e "ripado de madeira", sem cores nem texturas.
ATENÇÃO
O QUE O PROJETO TRAZ
Fase · pré-executivo R04 (em andamento), sem executivo final.
Materiais · só "brise", "pergolado de madeira" e "ripado de madeira".
Cores · texturas e cores vêm do LOG de fachada.
Legal · Projeto Legal R00 a R02 na pasta.
Complementares · luminotécnico e paisagismo vazios; sem conferência.

## Slide 13
01 · FACHADA · LANÇAMENTO × PROJETO
Comparativo: fachada
BONITO SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 13
Imagens V02 × LOG de fachada, pré-executivo, Premissas e Memorial. DEFINIDO = convergem · A VALIDAR = divergem · PENDENTE = sem definição.
# | Elemento | Lançamento (imagens) | LOG / Projeto / Premissas / Memorial | Status
01 | Paredes com esquadrias | Cinza texturizado | Cimento queimado Dia de Chuva (LOG IND 05) | DEFINIDO
02 | Lajes de borda e beiral | Claras | Cimento queimado off-white (LOG IND 04) | DEFINIDO
03 | Brises centrais | Madeira | "Brise" (pré-executivo) × PVC (briefing) | A VALIDAR
04 | Esquadrias | Marrons | Marrom (LOG IND 06 e briefing) | DEFINIDO
05 | Ripado do térreo | Amadeirado | PVC Amêndoa (LOG) × madeira (pré-executivo) | A VALIDAR
06 | Pórtico | Telhado verde e letreiro | Telhado verde + Dia de Chuva (LOG IND 01 e 03) | DEFINIDO
07 | Medidor e lixo | Ripado | Ripado PVC Amêndoa com portas camufladas (IND 02) | DEFINIDO
08 | Logo e letreiros | Casinha, BONITO SPOT, Seazone | Sem detalhe · luminotécnico vazio | PENDENTE
09 | Floreiras | Pendentes nas bordas | Desenhadas no pré-executivo · paisagismo vazio | PENDENTE
10 | Pergolado | Madeira | Madeira (pré-executivo) · corten ou madeira (memorial) | DEFINIDO
11 | Piscina e deck | Verde · deck amadeirado | Esverdeado 20×20 · porcelanato + deck (briefing) | DEFINIDO
12 | Guarda-corpo rooftop | Vidro | Vidro incolor com perfil "U" inox (briefing) | A VALIDAR
13 | Muro | Cimento claro | Pintura cor Seazone com logo e nome (briefing) | A VALIDAR
14 | Portão | Barras pretas | Sem especificação | PENDENTE

## Slide 14
01 · FACHADA · INDICAÇÕES
Indicações do LOG de fachada
BONITO SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 14
Imagens anexadas ao LOG de considerações de fachada (validação da diretoria). Marcações originais em vermelho.
IND 01
Telhado verde no pórtico
Pórtico de acesso com telhado verde e plantas.
IND 02
Medidor e lixo
Painel ripado PVC Amêndoa com as portas de acesso camufladas.
IND 03
Paredes do pórtico
Cimento queimado Dia de Chuva Suvinil.
IND 05
Paredes com esquadrias
Cimento queimado Dia de Chuva Suvinil em toda a fachada.
IND 06
Esquadrias marrons
Esquadrias na textura marrom.
IND 07
Entrada com logo
Parede em ripado PVC Amêndoa com o "a" da Seazone fixado.

## Slide 15
02 · INTERIORES
Premissas de interiores
Recepção · rooftop, piscina e mini market · unidades
BONITO SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 15

## Slide 16
02 · INTERIORES
Conceito Seazone × situação do projeto
BONITO SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 16
Imagens de interiores Seazone (10 - Projeto de Interiores / 02 - Imagens) × briefing, LOG, memorial de interiores (xlsx) e moodboard rev01.
Ambiente | Conceito Seazone (seguir) | Situação registrada | Status
Recepção | Ripado amadeirado, jardineira orgânica com plantas, logo Bonito Spot, pendentes de fibra, poltronas | Briefing: Papel Picado + painel PVC ripado + floreira + velvet | DEFINIDO
Rooftop interno | Copa com bancada clara, mini market, ripado com logo, balanço, parede de pedra | Briefing: PVC ripado + velvet + pedra canjiquinha | DEFINIDO
Rooftop externo | Pergolado de madeira, piscina, deck, estofados com jardineira | Briefing: porcelanato + deck; LOG: jardineira em deck | DEFINIDO
Unidades | MDF Savana e Areia, palhinha, granito Pitaya, tinta Lenço de Bolso, cimento queimado claro | Briefing: paredes branco gelo; portas e rodapés brancos | A VALIDAR
Executivo | Executivo de interiores | Só imagens, memorial (xlsx) e moodboard na pasta | PENDENTE
ATENÇÃO
REGRA PARA A OBRA
Não há executivo de interiores. Vale o conceito das imagens, o moodboard rev01 e o memorial de interiores (acabamentos por ambiente). Logos, jardineiras, balanço, mini market e carpete de alumínio precisam entrar no elétrico, no hidráulico e no estrutural antes do fechamento.

## Slide 17
02 · INTERIORES
Recepção e circulação
BONITO SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 17
RIPADO + JARDINEIRA
CORREDOR
Ripado amadeirado, jardineira orgânica com plantas, logo Bonito Spot e pendentes de fibra.
Item | Premissa (briefing · memorial de interiores · LOG · imagens)
Paredes | Pintura acrílica acetinada Papel Picado (briefing)
Destaque | Painel PVC ripado + floreira + textura velvet (briefing) · ripado PVC amadeirado
Jardineira | Jardineira orgânica em drywall/gesso (LOG geral IND 07 e memorial)
Forro | Gesso em toda a área comum (LOG geral e briefing)
Piso | Porcelanato natural/acetinado, rodapé branco de poliestireno (briefing)
Entrada | Carpete de alumínio embutido no piso (LOG geral)
Sinalização | Nome do Spot em marrom · números amadeirados (memorial)
Iluminação | Pendentes + iluminação geral (briefing)
Corredores | Papel Picado · arandela sobre os números e rasgo de LED no forro

## Slide 18
02 · INTERIORES
Rooftop: área de integração, mini market e piscina
BONITO SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 18
COPA + MINI MARKET
PISCINA + PERGOLADO
Copa com bancada clara, mini market, parede de pedra, pergolado de madeira e piscina com deck.
Item | Premissa (briefing · memorial de interiores · imagens)
Paredes | Papel Picado + painel PVC ripado + velvet + pedra canjiquinha (briefing)
Revestimento | Parede de ripado PVC amadeirado · revestimento branco (memorial)
Marcenaria | Balcão da copa e prateleiras do mini market em MDF Savana
Bancada | Granito Pitaya polido na copa (memorial e LOG geral)
Piso | Porcelanato interno · externo porcelanato + deck (briefing)
Piscina | Esverdeado 20×20, referência Barlavento Blanc · aquecimento solar
Guarda-corpo | Vidro incolor com perfil "U" inox (briefing)
Mobiliário | Estofados com futon cinza, cadeira de balanço, cadeiras trançadas
Destaques | Balanço preso na laje (briefing) · nome do Spot com LED no "O"

## Slide 19
02 · INTERIORES
Unidades: acabamentos e escopo
BONITO SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 19
TIPOLOGIA D
COPA · TIPOLOGIA D
Imagens das tipologias A a F; memorial de interiores com acabamentos por tipologia.
Item | Premissa (briefing · moodboard · memorial)
Piso | Porcelanato natural/acetinado; antiderrapante nas sacadas (briefing)
Paredes | Branco gelo acetinado (briefing) × tinta Lenço de Bolso e cimento queimado claro (moodboard)
Banheiro | Porcelanato nas paredes e no piso (briefing) · box alumínio escovado
Marcenaria | MDF Savana e Areia com palhinha (moodboard e memorial)
Bancadas | Granito Pitaya polido na copa e no banheiro
Metais | Metal bege claro (moodboard) · torneiras e kit de metais cromados
Garden | Deck nas unidades com ponto de jacuzzi (LOG geral)
Portas | Portas e rodapés brancos (briefing e LOG)
Esquadrias | Marrons (LOG e briefing)

## Slide 20
02 · INTERIORES · MAPA DE MATERIALIDADE
Materiais de interiores: áreas comuns
BONITO SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 20
Amostras das imagens de interiores e especificação do memorial de interiores. Referência visual, não substitui amostra física.
T17
Ripado PVC amadeirado
Aplicação: recepção e rooftop.
Especificação: memorial de interiores: parede de ripado PVC amadeirado · briefing: painel PVC ripado.
Obra: converge. DEFINIDO.
T18
Jardineira orgânica
Aplicação: recepção.
Especificação: LOG geral IND 07: jardineira em drywall · memorial: jardineira orgânica em gesso (confirmar material).
Obra: definir material. A VALIDAR.
T19
Pedra canjiquinha
Aplicação: parede da copa do rooftop.
Especificação: briefing: pedra canjiquinha · memorial de interiores: revestimento de parede branco.
Obra: confirmar material. A VALIDAR.
T20
Granito Pitaya polido
Aplicação: bancada da copa do rooftop.
Especificação: memorial de interiores: granito Pitaya polido · LOG geral: granito claro, ex. Pitaya.
Obra: converge. DEFINIDO.
T21
Pendentes de fibra
Aplicação: recepção.
Especificação: briefing: pendentes + iluminação geral · imagem: pendentes de fibra natural.
Obra: separar circuitos.
T22
Balanço e ripado com logo
Aplicação: rooftop interno.
Especificação: briefing: poltrona balanço presa na laje · imagem: balanço junto ao ripado com logo.
Obra: reforço na laje. A VALIDAR.

## Slide 21
02 · INTERIORES · MAPA DE MATERIALIDADE
Materiais de interiores: unidades
BONITO SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 21
Amostras de "Moodboard - Bonito Spot rev01" (materiais usados na unidade). Referência visual, não substitui amostra física.
T23
MDF Savana
Aplicação: cabeceira, gabinete superior e arara.
Especificação: MDF Savana (moodboard e memorial de interiores) · palhinha no gabinete e na arara.
Obra: mesmo padrão em todas as tipologias.
T24
MDF Areia
Aplicação: gabinete inferior e bancada.
Especificação: MDF Areia (moodboard e memorial de interiores).
Obra: combinar conforme as imagens.
T25
Granito Pitaya polido
Aplicação: bancadas da copa e do banheiro.
Especificação: granito Pitaya polido (moodboard, memorial e LOG geral).
Obra: deixar pontos conforme as vistas do briefing.
T26
Metal bege claro
Aplicação: gabinete, arara e prateleiras.
Especificação: metal bege claro (moodboard e memorial de interiores).
Obra: mesmo acabamento em todos os metais.
T27
Tinta Lenço de Bolso
Aplicação: paredes das unidades.
Especificação: tinta Lenço de Bolso Suvinil (moodboard) · briefing: branco gelo acetinado.
Obra: definir a cor das paredes. A VALIDAR.
T28
Cimento queimado claro
Aplicação: parede de destaque.
Especificação: cimento queimado claro (moodboard) · briefing: branco gelo acetinado.
Obra: definir onde entra. A VALIDAR.

## Slide 22
02 · INTERIORES · LANÇAMENTO × PROJETO
Comparativo: interiores
BONITO SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 22
Imagens de interiores × premissas, moodboard, LOG e memorial de interiores.
# | Elemento | Imagens de interiores | Premissas / moodboard / memorial | Status
01 | Recepção · ripado | Ripado amadeirado | Painel PVC ripado (briefing e memorial) | DEFINIDO
02 | Recepção · paredes | Claras | Papel Picado (briefing) | DEFINIDO
03 | Jardineira | Orgânica com plantas | Drywall (LOG) × gesso (memorial) | A VALIDAR
04 | Carpete de alumínio | Na entrada | Embutido no piso (LOG geral) | PENDENTE
05 | Rooftop · parede | Pedra clara | Canjiquinha (briefing) × branco (memorial) | A VALIDAR
06 | Rooftop · copa | Bancada clara, MDF | Granito Pitaya + MDF Savana | DEFINIDO
07 | Balanço | No rooftop | Reforço na laje (briefing) | A VALIDAR
08 | Piscina | Esverdeada | Esverdeado 20×20 (briefing) | DEFINIDO
09 | Deck e jardineira | Estofados com plantas | Jardineira em deck (LOG geral IND 08) | DEFINIDO
10 | Mini market | Estante com LED | Pontos elétricos a prever | PENDENTE
11 | Unidades · marcenaria | Madeira clara + palhinha | MDF Savana e Areia | DEFINIDO
12 | Unidades · paredes | Claras / cimento | Branco gelo × Lenço de Bolso/cimento claro | A VALIDAR
13 | Unidades · portas | Brancas | Portas e rodapés brancos (briefing e LOG) | DEFINIDO
14 | Executivo de interiores | — | Não há executivo na pasta | PENDENTE

## Slide 23
03 · BRIEFING
Briefing de projeto
Acabamentos marcados em "[BONITO SPOT] Premissas de Projeto" · cruzamento com o projeto
BONITO SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 23

## Slide 24
03 · BRIEFING
Briefing × projeto: acabamentos
BONITO SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 24
Opções marcadas em "[BONITO SPOT] Premissas de Projeto" (versão 00, 09/04/2025; coluna "Conferência" = True) × LOG de fachada, imagens e Memorial.
# | Elemento | Briefing de Projeto (opção marcada) | LOG / imagens / memorial | Status
01 | Brises | PVC, brise na área da condensadora | Brises de madeira na frente (imagem) | A VALIDAR
02 | Fechamento do terreno | Muro com pintura cor Seazone, logo e nome | Muro em cimento claro (imagem) | A VALIDAR
03 | Área externa | Pintura seguindo o conceito da fachada | Cimento queimado Dia de Chuva e off-white (LOG) | DEFINIDO
04 | Esquadrias | Linha 32 gold · tom marrom | Marrom (LOG IND 06) | DEFINIDO
05 | Esquadrias comuns | Acabamento marrom | Marrom nas imagens | DEFINIDO
06 | Guarda-corpo privativo | Alumínio anodizado com montante aparente | Sem sacadas visíveis na V02 | PENDENTE
07 | Guarda-corpo comum | Vidro incolor com perfil "U" inox | Vidro no rooftop (imagem) | DEFINIDO
08 | Recepção | Papel Picado + PVC ripado + floreira + velvet | Imagens confirmam | DEFINIDO
09 | Rooftop | Papel Picado + PVC ripado + velvet + canjiquinha | Revestimento branco (memorial) | A VALIDAR
10 | Corredores | Papel Picado · forro em gesso | Forro de gesso (LOG geral) | DEFINIDO
11 | Rooftop externo · piso | Porcelanato + deck | Imagens confirmam | DEFINIDO
12 | Piscina | Esverdeado 20×20 · Barlavento Blanc · solar | Verde nas imagens | DEFINIDO
13 | Portas e rodapés | Brancos; portas de escada pintadas de branco | Brancos (LOG geral) | DEFINIDO
14 | Unidades · paredes | Branco gelo acetinado | Lenço de Bolso e cimento claro (moodboard) | A VALIDAR
15 | Balanço | Poltrona balanço presa na laje | Balanço na imagem do rooftop | DEFINIDO

## Slide 25
04 · PONTOS DE ATENÇÃO
Pontos de atenção
O que gera retrabalho se não for observado · premissas travadas · checklist de validação
BONITO SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 25

## Slide 26
04 · PONTOS DE ATENÇÃO
O que Obras precisa observar
BONITO SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 26
REVESTIMENTOS
Cimento queimado Dia de Chuva nas paredes.
Off-white nas lajes de borda e beirais.
Seguir o LOG: o projeto não traz cores.
BRISES E RIPADOS
Brises: madeira (imagem) × PVC (briefing).
Ripado: PVC Amêndoa (LOG) × madeira (PE).
Portas do medidor/lixo camufladas.
PÓRTICO
Telhado verde com plantas.
Letreiro BONITO SPOT sem detalhe.
Impermeabilização e drenagem.
ESQUADRIAS
Marrons em todo o empreendimento.
Linha 32 gold (briefing).
Portas e rodapés brancos.
IDENTIDADE E LUZ
Casinha no ripado da entrada.
Nome Seazone no reservatório.
Pasta de luminotécnico vazia.
PROJETO
Pré-executivo R04 em andamento.
Floreiras sem paisagismo.
Sem executivo de interiores.

## Slide 27
04 · PONTOS DE ATENÇÃO
Não alterar sem validação
BONITO SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 27
PREMISSAS TRAVADAS (IMAGEM VENDIDA + LOG VALIDADO)
Cimento queimado Dia de Chuva nas paredes externas.
Lajes de borda e beirais em cimento queimado off-white.
Brises de madeira no centro da fachada.
Esquadrias marrons.
Pórtico com telhado verde e letreiro.
Ripado PVC Amêndoa com a casinha Seazone.
Floreiras pendentes em todas as bordas.
Rooftop com pergolado de madeira, piscina e deck.
ATENÇÃO
ANTES DE COMPRAR OU EXECUTAR
1. Troca de cor, material ou referência de fachada precisa de aprovação de Projetos: a fachada é a imagem vendida e o LOG foi validado pela diretoria.
2. Itens A VALIDAR e PENDENTE não entram em pedido de compra até a definição registrada.
3. O executivo da Shiota deve incorporar o LOG de fachada no quadro de materiais.
4. Amostras físicas (cimento queimado Suvinil, ripado Amêndoa, brise) aprovadas no local.
5. Onde LOG, briefing e memorial divergem, prevalece a definição registrada por Projetos.
ONDE CONSULTAR (1.30 - [5316] BONITO SPOT / 02 - PROJETOS)
Fachada: 00 / LOG de considerações (aba fachada) · 08 / 05 - Imagens 3D / V02 · 08 / 07 - Pré-executivo R04
Interiores: 08 / 10 - Projeto de Interiores (imagens, memorial, moodboard)
Premissas: 00 - Premissas de Projeto (briefing)
Memorial: 09 - Memorial Descritivo

## Slide 28
04 · PONTOS DE ATENÇÃO
Pendências e checklist
BONITO SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 28
# | Item | O que definir | Status
01 | Executivo de arquitetura | Concluir o pré-executivo com o LOG no quadro de materiais | PENDENTE
02 | Brises | Madeira (imagem) × PVC (briefing): material e acionamento | A VALIDAR
03 | Ripado do térreo | PVC Amêndoa (LOG) × madeira (pré-executivo) | A VALIDAR
04 | Muro | Cor Seazone com logo e nome (briefing) × imagem | A VALIDAR
05 | Texturas Suvinil | Painéis-teste: Dia de Chuva e off-white | PENDENTE
06 | Telhado verde | Impermeabilização, drenagem e espécies | PENDENTE
07 | Letreiro e logos | BONITO SPOT, casinha e nome Seazone: material e luz | PENDENTE
08 | Portão | Modelo e cor | PENDENTE
09 | Luminotécnico | Spots dos beirais, letreiros e áreas comuns | PENDENTE
10 | Paisagismo | Floreiras pendentes e jardineiras | PENDENTE
11 | Guarda-corpo rooftop | Perfil "U" inox (briefing) × imagem | A VALIDAR
12 | Rooftop · parede | Pedra canjiquinha (briefing) × revestimento branco | A VALIDAR
13 | Jardineira da recepção | Drywall (LOG) × gesso (memorial) | A VALIDAR
14 | Balanço do rooftop | Reforço na laje | A VALIDAR
15 | Paredes das unidades | Branco gelo × Lenço de Bolso/cimento claro | A VALIDAR
16 | Carpete de alumínio | Embutido no piso da recepção | PENDENTE
17 | Mini market | Pontos da estante e da copa | PENDENTE
18 | Executivo de interiores | Contratar e detalhar | PENDENTE

## Slide 29
BONITO SPOT
Book de Premissas de Fachada e Interiores
Lançamento × Projeto · Seazone
BONITO SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 29