## Slide 1
BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES
Marista 144
Spot
Lançamento × Pré-executivo · Fachada · Interiores
Base: imagens de lançamento · Pré-executivo de Arquitetura Norden (fachadas 301 a 303, R03) · Conferência de Projetos Executivos · Memorial Descritivo · Premissas de Projeto · interiores Seazone e projeto básico ACÁ
Rua 144 · Setor Marista · Goiânia/GO
DOCUMENTO TÉCNICO INTERNO

## Slide 2
CONTEXTUALIZAÇÃO
O objetivo deste material
MARISTA 144 SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 02
Consolidar as premissas de fachada e interiores do Marista 144 Spot a partir da leitura cruzada entre as imagens de lançamento, o pré-executivo da Norden Arquitetura, o briefing de premissas e os projetos de interiores (Seazone e ACÁ): o que a imagem vendeu, o que o projeto traz e o que validar antes da compra.
1
Leitura da fachada
o que compõe cada volume
2
Mapa de texturas
fachada · 12 elementos
3
Vistas especificadas
esquina e térreo
4
Pré-executivo
elevações e quadro de materiais
5
Lançamento × projeto
fachada e interiores
6
Interiores
recepção, rooftop, unidades
7
Briefing de projeto
opções marcadas × projeto
8
Pontos de atenção
travadas · checklist
AO ABRIR ESTE BOOK, OBRAS DEVE CONSEGUIR RESPONDER
O que as imagens de lançamento mostram na fachada?
O que o pré-executivo especifica e o que falta?
Qual é o material do ripado e dos brises?
Como são o pórtico, as aletas e as floreiras?
Qual é o conceito de interiores que deve ser seguido?
O que não pode ser alterado sem validação?
Quais pontos ainda precisam ser validados?
Regra do material: nenhuma informação foi inventada. Fontes (1.25 - [3352] Marista 144 Spot / 02 - Projetos): 08 - Projeto Arquitetônico (imagens 3D, pré-executivo, legal, interiores), 09 - Memorial Descritivo, 00 - Premissas de Projeto e Conferência de Projetos Executivos. O executivo final de arquitetura ainda não foi emitido. Índices urbanísticos, áreas e custos não fazem parte deste Book.

## Slide 3
01 · FACHADA
Premissas e especificações
Leitura geral · mapa de texturas · vistas com marcação · lançamento × pré-executivo
MARISTA 144 SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 03

## Slide 4
01 · FACHADA
Leitura geral: o que compõe a fachada
MARISTA 144 SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 04
LANÇAMENTO · FRENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LEGENDA
1
Pórtico e pergolado do rooftop
estrutura escura no topo, sobre o lazer
2
Aletas verticais grafite
duas faixas escuras do térreo ao pórtico
3
Ripado vertical amadeirado
painéis em "L" ao lado das janelas
4
Paredes em textura cinza
fundo das sacadas e entre as janelas
5
Bordas brancas com spots
lajes em balanço com iluminação embutida
6
Esquadrias pretas
caixilho quadriculado, vidro incolor
7
Guarda-corpo ripado
fechamento amadeirado das sacadas
8
Floreiras nas bordas
vegetação nas quinas do volume
9
Marquise com letreiro
MARISTA 144 SPOT em letras brancas + jardineira
10
Logo-casinha e seazone
escultura no acesso e letreiro iluminado

## Slide 5
01 · FACHADA · MAPA DE TEXTURAS
Texturas e acabamentos da fachada (1/2)
MARISTA 144 SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 05
Amostras extraídas das imagens de lançamento: referência visual, não substitui amostra física. Especificação: pré-executivo Norden (quadro de materiais das fachadas 301 a 303), Premissas, Memorial e Conferência.
T01
Textura cinza
Aplicação: paredes das sacadas e entre janelas.
Especificação: pré-executivo: pintura texturizada, revestimento acrílico Textucril Leinertex, cor Munique.
Obra: confirmar tom da cor Munique com a imagem em painel-teste. A VALIDAR.
T02
Textura branca
Aplicação: bordas das lajes e volumes laterais claros.
Especificação: pré-executivo: Textucril Leinertex, cor Branco Gelo.
Obra: converge com a imagem. DEFINIDO.
T03
Ripado vertical amadeirado
Aplicação: painéis em "L" ao lado das janelas.
Especificação: imagem: ripas verticais em tom madeira · briefing: brises em PVC · memorial: madeira ou brises móveis.
Obra: pré-executivo desenha o ripado sem material; brises em contratação. A VALIDAR.
T04
Esquadrias pretas
Aplicação: janelas das unidades.
Especificação: imagem: caixilho preto · briefing: linha 32 gold, PVC ou alumínio anodizado; comuns preto fosco.
Obra: projeto de esquadrias (Béni) fora do Drive; cor das unidades não travada. A VALIDAR.
T05
Aletas verticais grafite
Aplicação: duas faixas da fachada frontal.
Especificação: imagem: faixas grafite escuro do térreo ao pórtico · pré-executivo: sem cor própria no quadro de materiais.
Obra: definir acabamento das aletas. PENDENTE.
T06
Floreiras nas bordas
Aplicação: quinas das lajes do volume.
Especificação: imagem: floreiras brancas com vegetação pendente · paisagismo PE R01 entregue.
Obra: conferir espécies, irrigação e impermeabilização. A VALIDAR.

## Slide 6
01 · FACHADA · MAPA DE TEXTURAS
Texturas e acabamentos da fachada (2/2)
MARISTA 144 SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 06
Amostras extraídas das imagens de lançamento: referência visual, não substitui amostra física. Especificação: pré-executivo Norden, Premissas, Memorial e Conferência.
T07
Pórtico e pergolado
Aplicação: topo do edifício, sobre o rooftop.
Especificação: imagem: estrutura escura com vigas · memorial: pergolado em aço corten ou ripas de madeira · pórtico com projeto metálico próprio.
Obra: definir acabamento e cor da estrutura. A VALIDAR.
T08
Guarda-corpo ripado
Aplicação: sacadas das unidades.
Especificação: imagem: fechamento ripado amadeirado · briefing: alumínio anodizado com montante aparente.
Obra: diverge da imagem. A VALIDAR.
T09
Spots nas bordas
Aplicação: face inferior das lajes em balanço.
Especificação: imagem: spots embutidos em todas as bordas · luminotécnico apenas em estudo preliminar.
Obra: prever iluminação de fachada no elétrico. PENDENTE.
T10
Marquise com letreiro
Aplicação: acesso principal.
Especificação: imagem: marquise escura com jardineira e letras brancas MARISTA 144 SPOT · memorial: nome na fachada interna.
Obra: sem detalhe de material e iluminação. PENDENTE.
T11
Logo-casinha escultórica
Aplicação: acesso de veículos.
Especificação: imagem: casinha branca em grande escala junto ao cobogó do acesso.
Obra: sem detalhe estrutural nem de acabamento. PENDENTE.
T12
Letreiro seazone iluminado
Aplicação: parede escura do térreo.
Especificação: imagem: letras brancas iluminadas · briefing: muro com pintura cor Seazone, logo e nome.
Obra: letreiros constam como "verificar" no elétrico. PENDENTE.

## Slide 7
01 · FACHADA · VISTA + ESPECIFICAÇÃO
Esquina e volume lateral
MARISTA 144 SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 07
LANÇAMENTO · ESQUINA
1
2
3
4
5
6
7
8
# | Elemento | Especificação (imagem × pré-executivo) | Status
01 | Pórtico claro | Moldura clara no topo · projeto metálico próprio | A VALIDAR
02 | Volume lateral | Branco Gelo (Textucril Leinertex) | DEFINIDO
03 | Ripado | Amadeirado × sem material no projeto | A VALIDAR
04 | Aletas | Grafite × sem cor própria | PENDENTE
05 | Esquadrias | Pretas × linha 32 gold (briefing) | A VALIDAR
06 | Floreiras | Vegetação nas quinas · paisagismo PE | A VALIDAR
07 | Pergolado | Escuro, sobre o rooftop · aço corten/madeira | A VALIDAR
08 | Térreo | Marquise, letreiros e casinha | PENDENTE
LEITURA
LEITURA DA ESQUINA
A lateral é mais clara (Branco Gelo) e a frente combina textura cinza, ripado amadeirado e aletas grafite. O pré-executivo só traz duas cores no quadro de materiais: ripado, aletas, pórtico e guarda-corpos ainda não têm material definido.

## Slide 8
01 · FACHADA · VISTA + ESPECIFICAÇÃO
Térreo e acesso
MARISTA 144 SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 08
LANÇAMENTO · ACESSO
1
2
3
4
5
6
7
8
# | Elemento | Especificação
01 | Letreiro | MARISTA 144 SPOT, letras brancas
02 | Marquise | Concreto escuro · sem detalhe
03 | Jardineira | Vegetação sobre a marquise
04 | Casinha | Escultura branca no acesso
05 | Cobogó | Painel vazado junto ao acesso
06 | seazone | Letreiro iluminado na parede
07 | Aletas | Grafite até o térreo
08 | Ripado | Amadeirado nos pavimentos
No térreo, a imagem vendida concentra a identidade: marquise com jardineira e letreiro, escultura da casinha, cobogó e o letreiro seazone iluminado. O briefing pede muro com pintura cor Seazone, logo e nome; o memorial prevê o nome do edifício na fachada interna. Nenhum desses elementos está detalhado no pré-executivo.

## Slide 9
01 · FACHADA · PRÉ-EXECUTIVO
Elevações do pré-executivo (Norden · R03)
MARISTA 144 SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 09
FRONTAL · 301
LATERAL ESQ. · 301
QUADRO DE MATERIAIS
Munique
Textucril Leinertex, pintura texturizada
Branco Gelo
Textucril Leinertex, pintura texturizada
Sem legenda
ripado, aletas, pórtico, guarda-corpos e esquadrias
ATENÇÃO
O QUE O PROJETO TRAZ
Fase · pranchas "Pré Executivo" R03 na pasta de executivo; executivo final ainda não emitido.
Fachadas · 301, 302 e 303 no Drive; a prancha 304 da série não foi localizada.
Materiais · só duas texturas no quadro de materiais.
Brises e gradis · projeto em contratação; pórtico e pergolados com projeto metálico próprio.
Esquadrias · projetista dedicado, arquivos fora do Drive.

## Slide 10
01 · FACHADA · LANÇAMENTO × PROJETO
Comparativo: fachada
MARISTA 144 SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 10
Imagens de lançamento × pré-executivo Norden R03, Premissas, Memorial e Conferência. DEFINIDO = convergem · A VALIDAR = divergem · PENDENTE = sem definição.
# | Elemento | Lançamento (imagens) | Pré-executivo / Premissas / Memorial | Status
01 | Paredes das sacadas | Cinza | Textucril Leinertex cor Munique | A VALIDAR
02 | Bordas e volumes claros | Brancos | Textucril Leinertex cor Branco Gelo | DEFINIDO
03 | Ripado vertical | Amadeirado | Sem material · PVC (briefing) · madeira (memorial) | A VALIDAR
04 | Aletas verticais | Grafite | Sem cor própria no quadro de materiais | PENDENTE
05 | Esquadrias | Pretas | Linha 32 gold (briefing) · projeto Béni fora do Drive | A VALIDAR
06 | Guarda-corpo sacadas | Ripado amadeirado | Alumínio anodizado montante aparente (briefing) | A VALIDAR
07 | Guarda-corpo rooftop | Vidro | Vidro incolor com perfil "U" inox (briefing) | DEFINIDO
08 | Pórtico / pergolado | Estrutura escura | Aço corten ou madeira (memorial) · projeto metálico | A VALIDAR
09 | Floreiras | Vegetação nas quinas | Paisagismo PE R01 · espécies a conferir | A VALIDAR
10 | Spots nas bordas | Em todas as lajes | Luminotécnico só em estudo preliminar | PENDENTE
11 | Letreiros | MARISTA 144 SPOT e seazone | Nome na fachada interna (memorial) · sem detalhe | PENDENTE
12 | Casinha e cobogó | No acesso | Não detalhados | PENDENTE
13 | Piscina | Borda infinita esverdeada | Esverdeado 20×20 (briefing) · projeto próprio | DEFINIDO
14 | Muro | Claro, com vegetação | Pintura cor Seazone com logo e nome (briefing) | A VALIDAR

## Slide 11
02 · INTERIORES
Premissas de interiores
Recepção · rooftop e piscina · mini market · unidades
MARISTA 144 SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 11

## Slide 12
02 · INTERIORES
Conceito Seazone × situação do projeto
MARISTA 144 SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 12
Imagens de interiores (versão atualizada após a alteração do projeto legal) × Conferência de Projetos Executivos (aba Interiores) e projeto básico ACÁ.
Ambiente | Conceito Seazone (seguir) | Situação registrada | Status
Recepção | Painel de madeira com frisos de LED, jardim vertical, cobogó, cimento queimado, letreiro Marista 144 SPOT | Projeto básico ACÁ com materiais; pré-executivo fora do Drive | A VALIDAR
Rooftop interno | Mesa oval, painel ripado, tijolinho branco na copa, bancada de granito São Gabriel, mini market | Mini market segue a linha do arquitetônico (conferência) | A VALIDAR
Rooftop externo | Deck, piscina de borda infinita esverdeada, banco com floreira, logo-casinha na parede | Piscina com projeto próprio; detalhamento pendente | A VALIDAR
Unidades | MDF Cinza Puro e Savana, granito São Gabriel, tintas Calopsita e Cinza Urbano, porcelanato cinza | Piso no mesmo tom nas áreas comuns e privativas (conferência) | DEFINIDO
Executivo | Executivo de interiores ACÁ | Projeto básico no Drive; executivo em andamento | PENDENTE
ATENÇÃO
REGRA PARA A OBRA
Vale o conceito das imagens atualizadas (10 - Projeto de Interiores / Seazone / 02 - Imagens / ALTERAÇÃO 05-2026) e os materiais do projeto básico ACÁ e do moodboard Seazone. Letreiros, logo iluminado, frisos de LED e pontos do mini market precisam entrar no elétrico antes do fechamento.

## Slide 13
02 · INTERIORES · INDICAÇÕES
Indicações sobre as imagens de venda
MARISTA 144 SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 13
"MARISTA 144 - INDICAÇÕES" (00 - Premissas de Projeto): 9 indicações sem texto descritivo; abaixo, as marcadas sobre imagens, lidas junto ao briefing.
IND 02
Porta na recepção
Porta marcada no painel de madeira da recepção. Briefing: portas brancas com bandeira até o forro; acabamento da porta dentro do painel a confirmar.
IND 03
Portas do rooftop
Porta de unidade marcada no rooftop. Briefing: portas do rooftop com acesso às unidades pintadas da mesma cor da parede.
IND 01
Deck do rooftop
Imagem do deck com floreira e logo-casinha na parede. Deck em porcelanato que imita madeira 120×20 (briefing).

## Slide 14
02 · INTERIORES
Recepção
MARISTA 144 SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 14
CONCEITO · RECEPÇÃO
JARDIM VERTICAL
Painel de madeira com frisos de LED e letreiro, cobogó com vegetação, jardim vertical e espelho orgânico.
Item | Premissa (briefing · projeto básico ACÁ · imagens)
Paredes | Pintura cimento queimado Av. Expressa Suvinil + tinta Nuvem de Chuva Suvinil (ACÁ) · briefing: Cinza Urbano
Painel | MDF Savana Guararapes com perfil metalon preto fosco (ACÁ) e frisos de LED (imagem)
Destaques | Jardim vertical preservado (ACÁ e briefing) · cobogó com vegetação (imagem)
Forro | Gesso com pé-direito livre (briefing) · imagem: forro modular
Piso | Porcelanato 90×90 natural/acetinado, rodapé branco de poliestireno (briefing)
Identidade | Letreiro Marista 144 SPOT e logo seazone iluminado (briefing e imagem)
Iluminação | 2 pendentes + spots de sobrepor, luz neutra 4000 K (briefing)
Mobiliário | Sofá curvo, poltronas com estrutura preta, banco de madeira, tapetes redondos (imagem)
Portas | Brancas com bandeira até o forro (briefing) · lavabo na mesma tinta da recepção

## Slide 15
02 · INTERIORES
Rooftop interno: integração, copa e mini market
MARISTA 144 SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 15
INTEGRAÇÃO
COPA + TIJOLINHO
Mesa oval, painel ripado com letreiro iluminado, tijolinho branco e bancada escura na copa.
Item | Premissa (briefing · projeto básico ACÁ · imagens)
Paredes | Tinta Nuvem de Chuva e Cinza Crômio Suvinil (ACÁ) · briefing: Cinza Urbano + Calopsita
Painel | Painel ripado de PVC amadeirado (ACÁ)
Copa | Revestimento Brick Invecchiatto Bianco Polare 7×23 Lepri (ACÁ) · pedra branca canjiquinha (briefing)
Bancada | Granito São Gabriel polido com estrutura em metalon preto fosco (ACÁ)
Marcenaria | MDF Savana Guararapes e MDF Cinza Puro Arauco (ACÁ)
Piso | Porcelanato 90×90 natural/acetinado (briefing e ACÁ)
Forro | Forro modular (briefing e imagem) · cortineiro nas portas e janelas
Iluminação | Spots de embutir + pendentes sobre a mesa e a bancada (briefing)
Mini market | Marcenaria com fita de LED e logo iluminado; ponto para máquina de snacks

## Slide 16
02 · INTERIORES
Rooftop externo: piscina e deck
MARISTA 144 SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 16
PISCINA
DECK + CASINHA
Piscina de borda infinita com revestimento esverdeado, deck amadeirado, banco com floreira e logo-casinha.
Item | Premissa (briefing · memorial · imagens)
Piso externo | Porcelanato que imita madeira 120×20, rodapé embutido (briefing)
Piscina | Revestimento esverdeado 20×20 (briefing) · borda infinita (imagem e memorial)
Borda | Cerâmica atérmica ou pedra São Tomé (memorial)
Guarda-corpo | Vidro incolor com perfil "U" inox (briefing)
Banco | Floreira em alvenaria + banco em concreto resinado (briefing)
Identidade | Logo-casinha preto na parede do deck (imagem)
Pergolado | Vigas escuras sobre o deck (imagem) · aço corten ou madeira (memorial)
Ducha | Ducha + ralo e torneira próxima (briefing)
Aquecimento | Solar para a piscina (briefing)

## Slide 17
02 · INTERIORES
Unidades: acabamentos e escopo
MARISTA 144 SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 17
TIPOLOGIA A
COPA · TIPOLOGIA C
Imagens das tipologias A a E (10 - Projeto de Interiores / Seazone / 02 - Imagens / LANÇAMENTO).
Item | Premissa (briefing · moodboard · memorial · conferência)
Piso | Porcelanato 90×90 natural/acetinado · porcelanato cinza (moodboard) · mesmo tom das áreas comuns
Paredes | Branco gelo acetinado (briefing) · tintas Calopsita e Cinza Urbano Suvinil (moodboard)
Banheiro | Porcelanato 90×90 nas paredes (briefing) · nicho no box não detalhado
Marcenaria | MDF Cinza Puro Arauco e MDF Savana Guararapes (moodboard)
Bancadas | Granito São Gabriel polido (moodboard)
Esquadrias | Linha 32 gold, PVC ou alumínio anodizado (briefing) · pretas nas imagens
Portas | Kit porta pronta lisa branca, guarnição de 7 cm (briefing)
Vidros | Incolor nas unidades (briefing) · mini boreal no banheiro (memorial)
Luminárias | Sobrepostas 4000 K · arandelas na cabeceira da tipologia A (briefing)

## Slide 18
02 · INTERIORES · MAPA DE MATERIALIDADE
Materiais de interiores: áreas comuns
MARISTA 144 SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 18
Amostras do projeto básico de interiores ACÁ (moodboard recepção e rooftop). Referência visual, não substitui amostra física.
T13
Cimento queimado Av. Expressa
Aplicação: paredes da recepção.
Especificação: pintura cimento queimado Av. Expressa Suvinil (ACÁ) · briefing: cimento queimado cinza.
Obra: aprovar painel-teste.
T14
MDF Savana
Aplicação: painel da recepção e marcenaria do rooftop.
Especificação: MDF Savana Guararapes com perfil metalon preto fosco (ACÁ).
Obra: mesmo padrão em recepção, copa e unidades.
T15
Jardim vertical
Aplicação: parede da recepção.
Especificação: placa de jardim vertical preservado (ACÁ) · briefing: jardim vertical.
Obra: imagens usam vegetação natural. A VALIDAR.
T16
Tijolinho Brick Bianco Polare
Aplicação: parede da copa do rooftop.
Especificação: Brick Invecchiatto Bianco Polare 7×23 Lepri (ACÁ) · briefing: pedra branca canjiquinha.
Obra: definir entre tijolinho e canjiquinha. A VALIDAR.
T17
Painel ripado de PVC
Aplicação: parede do rooftop interno.
Especificação: painel ripado de PVC amadeirado (ACÁ).
Obra: prever fixação e ponto do letreiro iluminado.
T18
Tintas Nuvem de Chuva e Cinza Crômio
Aplicação: paredes do rooftop e recepção.
Especificação: Nuvem de Chuva e Cinza Crômio Suvinil (ACÁ) · briefing: Cinza Urbano + Calopsita.
Obra: alinhar cores do briefing e do projeto. A VALIDAR.

## Slide 19
02 · INTERIORES · MAPA DE MATERIALIDADE
Materiais de interiores: unidades
MARISTA 144 SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 19
Amostras do "Moodboard - Marista 144 Spot - Versão final" (acabamentos das unidades) e do projeto básico ACÁ. Referência visual, não substitui amostra física.
T19
MDF Cinza Puro
Aplicação: marcenaria das unidades.
Especificação: MDF Cinza Puro Arauco (moodboard e ACÁ).
Obra: mesmo padrão em todas as tipologias.
T20
MDF Savana
Aplicação: cabeceira, aéreos e prateleiras.
Especificação: MDF Savana Guararapes (moodboard).
Obra: combinar com o cinza conforme imagens.
T21
Granito São Gabriel polido
Aplicação: bancada da copa e do banheiro.
Especificação: granito São Gabriel polido (moodboard e ACÁ).
Obra: deixar pontos conforme as vistas do briefing.
T22
Porcelanato cinza
Aplicação: piso das unidades.
Especificação: porcelanato cinza (moodboard) · briefing: 90×90 natural/acetinado.
Obra: mesmo tom das áreas comuns (conferência). DEFINIDO.
T23
Tinta Cinza Crômio
Aplicação: parede de destaque (referência ACÁ).
Especificação: moodboard das unidades: tintas Calopsita e Cinza Urbano Suvinil · briefing: branco gelo acetinado.
Obra: definir a cor das paredes. A VALIDAR.
DECIDIR
UNIDADES
Nicho do box: não detalhado.
Esquadrias: pretas nas imagens, cor não travada.
Vidro do banheiro: jateado (briefing) × mini boreal (memorial).

## Slide 20
02 · INTERIORES · LANÇAMENTO × PROJETO
Comparativo: interiores
MARISTA 144 SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 20
Imagens de interiores × premissas, projeto básico ACÁ, moodboard, memorial e Conferência de Projetos Executivos.
# | Elemento | Imagens de interiores | Premissas / ACÁ / conferência | Status
01 | Recepção · paredes | Cimento queimado + cinza | Av. Expressa + Nuvem de Chuva (ACÁ) · Cinza Urbano (briefing) | A VALIDAR
02 | Recepção · painel | Madeira com frisos de LED | MDF Savana + metalon preto (ACÁ) | DEFINIDO
03 | Jardim vertical | Vegetação natural | Placa preservada (ACÁ) · plantas artificiais (premissa) | A VALIDAR
04 | Letreiros e logos | Iluminados | Luminotécnico em estudo preliminar | PENDENTE
05 | Rooftop · copa | Tijolinho branco | Brick Lepri (ACÁ) × canjiquinha (briefing) | A VALIDAR
06 | Rooftop · painel | Ripado amadeirado | Painel ripado de PVC (ACÁ) | DEFINIDO
07 | Rooftop · forro | Modular | Forro modular (briefing) | DEFINIDO
08 | Piscina | Esverdeada, borda infinita | Esverdeado 20×20 (briefing) · detalhamento pendente | A VALIDAR
09 | Deck | Amadeirado | Porcelanato imitando madeira 120×20 (briefing) | DEFINIDO
10 | Portas do rooftop | Cinza, na cor da parede | Pintadas na cor da parede (briefing) | DEFINIDO
11 | Unidades · marcenaria | Cinza + madeira | MDF Cinza Puro + Savana (moodboard) | DEFINIDO
12 | Unidades · paredes | Claras com destaque | Branco gelo (briefing) × Calopsita/Cinza Urbano | A VALIDAR
13 | Nicho do box | Não aparece | Sem detalhamento de banheiro | PENDENTE
14 | Executivo de interiores | — | Em andamento (ACÁ) | PENDENTE

## Slide 21
03 · BRIEFING
Briefing de projeto
Acabamentos marcados em "[MARISTA 144 SPOT] Premissas de Projeto" · cruzamento com o projeto
MARISTA 144 SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 21

## Slide 22
03 · BRIEFING
Briefing × projeto: acabamentos
MARISTA 144 SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 22
Opções marcadas em "[MARISTA 144 SPOT] Premissas de Projeto" (coluna "Conferência" = True) × pré-executivo Norden, projeto básico ACÁ e Memorial.
# | Elemento | Briefing de Projeto (opção marcada) | Projeto / ACÁ / memorial | Status
01 | Brises | PVC, conforme detalhamento arquitetônico | Ripado sem material · projeto de brises em contratação | A VALIDAR
02 | Fechamento do terreno | Muro com pintura cor Seazone, logo e nome | Não detalhado no pré-executivo | PENDENTE
03 | Esquadrias | Linha 32 gold · PVC ou alumínio anodizado | Projeto Béni fora do Drive | A VALIDAR
04 | Esquadrias comuns | Acabamento preto fosco | Pretas nas imagens | DEFINIDO
05 | Guarda-corpo privativo | Alumínio anodizado com montante aparente | Ripado amadeirado na imagem | A VALIDAR
06 | Guarda-corpo comum | Vidro incolor com perfil "U" inox | Vidro na imagem do rooftop | DEFINIDO
07 | Área externa | Pintura seguindo o conceito da fachada | Munique + Branco Gelo (pré-executivo) | A VALIDAR
08 | Recepção | Cimento queimado cinza + painel MDF + jardim vertical | ACÁ confirma | DEFINIDO
09 | Rooftop | Pedra branca canjiquinha na copa | Tijolinho Brick Lepri (ACÁ) | A VALIDAR
10 | Paredes comuns | Cinza Urbano + Calopsita (Suvinil) | Nuvem de Chuva + Cinza Crômio (ACÁ) | A VALIDAR
11 | Pisos comuns | Porcelanato 90×90 · madeira 120×20 no externo | Sem paginação no pré-executivo | PENDENTE
12 | Piscina | Esverdeado 20×20 · aquecimento solar | Imagem confirma · detalhamento pendente | DEFINIDO
13 | Portas comuns | Brancas, bandeira até o forro; rooftop na cor da parede | Imagens confirmam | DEFINIDO
14 | Paredes unidades | Branco gelo acetinado | Calopsita / Cinza Urbano (moodboard) | A VALIDAR
15 | Área externa · banco | Floreira em alvenaria + banco em concreto resinado | Paisagismo PE R01 | A VALIDAR

## Slide 23
04 · PONTOS DE ATENÇÃO
Pontos de atenção
O que gera retrabalho se não for observado · premissas travadas · checklist de validação
MARISTA 144 SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 23

## Slide 24
04 · PONTOS DE ATENÇÃO
O que Obras precisa observar
MARISTA 144 SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 24
TEXTURAS
Munique nas paredes e Branco Gelo nas bordas.
Confirmar o tom da Munique com a imagem.
Painel-teste antes da compra.
RIPADO E BRISES
Ripado amadeirado sem material no projeto.
Briefing: PVC · memorial: madeira.
Projeto de brises ainda em contratação.
ESQUADRIAS E GUARDA-CORPOS
Pretas nas imagens: travar linha e cor.
Guarda-corpo ripado × alumínio (briefing).
Projeto de esquadrias fora do Drive.
PÓRTICO E ALETAS
Aletas grafite sem cor no projeto.
Pórtico e pergolado: projeto metálico.
Aço corten ou madeira (memorial).
IDENTIDADE E LUZ
Marquise, letreiro, casinha e seazone sem detalhe.
Spots em todas as bordas das lajes.
Luminotécnico só em estudo preliminar.
INTERIORES
Tijolinho × canjiquinha na copa.
Cores de parede: briefing × ACÁ.
Executivo de interiores em andamento.

## Slide 25
04 · PONTOS DE ATENÇÃO
Não alterar sem validação
MARISTA 144 SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 25
PREMISSAS TRAVADAS (IMAGEM VENDIDA + BRIEFING)
Composição cinza + branco com ripado amadeirado, conforme imagens.
Aletas grafite e pórtico com pergolado no rooftop.
Esquadrias pretas nas áreas comuns (preto fosco).
Floreiras nas bordas das lajes.
Muro com pintura cor Seazone, logo e nome.
Guarda-corpo das áreas comuns em vidro com perfil "U" inox.
Piscina de borda infinita esverdeada e deck imitando madeira.
Recepção: painel de madeira, jardim vertical e cimento queimado.
ATENÇÃO
ANTES DE COMPRAR OU EXECUTAR
1. Troca de cor, material ou referência de fachada precisa de aprovação de Projetos: a fachada é a imagem vendida no lançamento.
2. Itens A VALIDAR não entram em pedido de compra até a definição registrada.
3. O executivo de arquitetura deve trazer material do ripado, aletas, pórtico e guarda-corpos.
4. Amostras físicas (texturas Munique e Branco Gelo, ripado, esquadria, revestimento da piscina) aprovadas no local.
5. Onde memorial, projeto e briefing divergem, prevalece a definição registrada por Projetos.
ONDE CONSULTAR (1.25 - [3352] MARISTA 144 SPOT / 02 - PROJETOS)
Fachada: 08 / 07 - Projeto Executivo / 03 - Pré-executivo · 08 / 05 - Imagens 3D
Interiores: 08 / 10 - Projeto de Interiores (Seazone e ACÁ)
Premissas: 00 - Premissas de Projeto · 09 - Memorial Descritivo
Conferência: [MARISTA 144 SPOT] - Conferência de Projetos Executivos

## Slide 26
04 · PONTOS DE ATENÇÃO
Pendências e checklist
MARISTA 144 SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 26
# | Item | O que definir | Status
01 | Executivo de arquitetura | Emitir com quadro de materiais completo e prancha 304 | PENDENTE
02 | Textura Munique | Confirmar tom × imagem em painel-teste | A VALIDAR
03 | Ripado e brises | Material (PVC × madeira) e fixação · projeto de brises | A VALIDAR
04 | Aletas grafite | Cor e acabamento | PENDENTE
05 | Esquadrias | Linha e cor das unidades · cruzar projeto de esquadrias | A VALIDAR
06 | Guarda-corpo das sacadas | Ripado amadeirado (imagem) × alumínio (briefing) | A VALIDAR
07 | Pórtico e pergolado | Material e cor (aço corten ou madeira) | A VALIDAR
08 | Floreiras | Espécies, irrigação e impermeabilização | A VALIDAR
09 | Iluminação de fachada | Spots nas bordas · luminotécnico executivo | PENDENTE
10 | Letreiros e casinha | Marquise, MARISTA 144 SPOT, casinha e seazone | PENDENTE
11 | Muro | Pintura cor Seazone com logo e nome | PENDENTE
12 | Piscina | Detalhamento do revestimento esverdeado e borda | A VALIDAR
13 | Copa do rooftop | Tijolinho Brick Lepri × pedra canjiquinha | A VALIDAR
14 | Cores de parede | Briefing (Cinza Urbano/Calopsita) × ACÁ | A VALIDAR
15 | Jardim vertical | Preservado (ACÁ) × natural (imagem) | A VALIDAR
16 | Nicho do box | Detalhamento de banheiro das unidades | PENDENTE
17 | Paginações | Pisos internos e externos e paredes molhadas | PENDENTE
18 | Executivo de interiores | Concluir o executivo ACÁ | PENDENTE

## Slide 27
MARISTA 144 SPOT
Book de Premissas de Fachada e Interiores
Lançamento × Pré-executivo · Seazone
MARISTA 144 SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 27