## Slide 1
BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES
Rosa Norte
Spot
Lançamento × Executivo · Fachada · Interiores
Base: imagens de lançamento · executivo MOMO Arquitetura (EX-ARQ R01, 56 pranchas) · Memorial Descritivo R01 · Conferência de Projetos e Divergências · projeto de interiores Seazone e anteprojeto Studio Hall · Briefing de Projeto
Avenida Central da Praia do Rosa · Ibiraquera · Imbituba/SC
DOCUMENTO TÉCNICO INTERNO

## Slide 2
CONTEXTUALIZAÇÃO
O objetivo deste material
ROSA NORTE SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 02
Consolidar as premissas de fachada e interiores do Rosa Norte Spot a partir da leitura cruzada entre as imagens de lançamento, o projeto executivo da MOMO Arquitetura e o projeto de interiores da Seazone: o que a imagem vendeu, o que o executivo especifica, onde divergem e o que validar antes da compra e da execução.
1
Leitura da fachada
o que compõe cada volume
2
Mapa de texturas
fachada · 12 materiais
3
Vistas especificadas
frontal, jardim e lateral
4
Conferência de fachadas
solicitações pranchas 39–42
5
Lançamento × executivo
fachada e interiores
6
Interiores
recepção, rooftop, unidades
7
Briefing de projeto
opções marcadas × executivo
8
Pontos de atenção
travadas · checklist
AO ABRIR ESTE BOOK, OBRAS DEVE CONSEGUIR RESPONDER
O que as imagens de lançamento mostram na fachada?
Qual cor e revestimento o executivo define?
Onde o executivo diverge da imagem vendida?
O que a conferência pediu para corrigir?
Qual é o conceito de interiores que deve ser seguido?
O que não pode ser alterado sem validação?
Quais pontos ainda precisam ser validados?
Regra do material: nenhuma informação foi inventada. Fontes (1.19 - [3096] Rosa Norte Spot / 02 - Projetos): 08 - Projeto Arquitetônico (imagens 3D, executivo, interiores), 09 - Memorial Descritivo, 00 - Premissas de Projeto e a Conferência de Projetos. Foco: imagens externas, texturas e interiores. Índices urbanísticos, áreas e custos não fazem parte deste Book.

## Slide 3
01 · FACHADA
Premissas e especificações
Leitura geral · mapa de texturas · vistas com marcação e legenda técnica · conferência das fachadas
ROSA NORTE SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 03

## Slide 4
01 · FACHADA
Leitura geral: o que compõe a fachada
ROSA NORTE SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 04
LANÇAMENTO · LATERAL 1 (ESQUINA)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LEGENDA
1
Caixa d'água com logo
Seazone iluminado no topo
2
Pergolado do ático
metálico, pintura Nanquim
3
Guarda-corpo do ático
vidro com perfil preto
4
Floreiras
vegetação pendente nas bordas
5
Brise vertical amadeirado
ripas em frente às janelas
6
Forro e iluminação
PVC cor madeira com spots embutidos
7
Vigas de bordo e lajes
pintura Nanquim + textura rolada
8
Hall de acesso
painel amadeirado com logo Seazone
9
Pele de vidro
fachada envidraçada da recepção
10
Muro de pedra
pedra São Tomé retalho branca
A fachada vendida combina volumes claros (Prata) marcados por vigas de bordo escuras (Nanquim), brises verticais amadeirados em frente às janelas e forro de madeira com spots sob as lajes. No topo, pergolado escuro e caixa d'água com o logo Seazone; na base, hall com painel amadeirado e pele de vidro sobre muro de pedra.

## Slide 5
01 · FACHADA · MAPA DE TEXTURAS
Texturas e acabamentos da fachada (1/2)
ROSA NORTE SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 05
Amostras extraídas das imagens de lançamento: referência visual, não substitui amostra física. Especificação: elevações 39 a 42, detalhamentos 54/55 (EX-ARQ R01) e Memorial Descritivo R01 (26.3.3).
T01
Pintura Prata
Aplicação: paredes externas, floreiras e caixa d'água.
Especificação: pintura acrílica cor Prata + textura rolada Suvinil (elevações e memorial 26.3.3).
Obra: converge com a imagem: painel-teste antes da compra. DEFINIDO.
T02
Pintura Nanquim
Aplicação: vigas de bordo, lajes aparentes e pergolado.
Especificação: pintura acrílica cor Nanquim + textura rolada Suvinil · lajes impermeabilizadas aparentes (elevações).
Obra: mesmo tom no pergolado (pintura eletrostática Nanquim). DEFINIDO.
T03
Brises verticais
Aplicação: frente das janelas das unidades.
Especificação: elevações: brises em PVC · prancha 55: alumínio tubo TG 04, cor BZE 005 (Opentech) · memorial: alumínio "cor XXX".
Obra: material diverge no próprio executivo · faltam brises em janelas. CRÍTICO · A VALIDAR.
T04
Forro de madeira
Aplicação: face inferior das lajes, marquises e rooftop.
Especificação: forro PVC cor Madeira Brun 02, Plasbil (elevações, pranchas de forro e memorial 26.3.3).
Obra: aprovar amostra da cor contra a imagem. DEFINIDO.
T05
Gradil das condensadoras
Aplicação: caixas abaixo das janelas das unidades.
Especificação: gradil metálico cor próxima da madeira do forro, conforme detalhamento (elevações).
Obra: reposicionamento das condensadoras tirou brises de janelas: corrigir. A VALIDAR.
T06
Guarda-corpo
Aplicação: sacadas e ático.
Especificação: alumínio com pintura eletrostática preto fosco + vidro temperado laminado (elevações e memorial MOMO).
Obra: briefing: vidro com perfil "U" inox. Definir perfil. A VALIDAR.

## Slide 6
01 · FACHADA · MAPA DE TEXTURAS
Texturas e acabamentos da fachada (2/2)
ROSA NORTE SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 06
Amostras extraídas das imagens de lançamento: referência visual, não substitui amostra física. Especificação: executivo MOMO R01, Memorial Descritivo R01 e Conferência de Projetos.
T07
Esquadrias
Aplicação: janelas, porta-janelas e hall.
Especificação: alumínio pintura eletrostática preto fosco, vidro temperado incolor (quadro de esquadrias) · memorial: linha 32.
Obra: conferência: linha 32 (gold) não indicada no projeto. A VALIDAR.
T08
Pergolado do ático
Aplicação: terraço do rooftop.
Especificação: pergolado em aço/alumínio com pintura eletrostática cor Nanquim (prancha 54 e memorial).
Obra: converge com a imagem (pergolado escuro). DEFINIDO.
T09
Floreiras
Aplicação: bordas das sacadas e do ático.
Especificação: floreiras com pintura acrílica Prata e textura rolada · memorial: jardineiras com vegetação.
Obra: conferência: faltam floreiras na fachada lateral direita (prancha 42). A VALIDAR.
T10
Painel do hall + logo
Aplicação: fachada do hall de acesso.
Especificação: parede em porcelanato Botanica Ambar MA 19,7×120 (Decortiles) com logo Seazone iluminado.
Obra: conferência pede reavaliar o revestimento da frente (pedra Atacama como alternativa). A VALIDAR.
T11
Pedra São Tomé
Aplicação: muro da base e escada de acesso.
Especificação: parede revestida com pedra São Tomé retalho cor branca (elevação frontal) · pingadeiras em granito Andorinha.
Obra: conferência pede reavaliar o revestimento: confirmar antes da compra. A VALIDAR.
T12
Comunicação visual
Aplicação: caixa d'água e fachada do hall.
Especificação: imagem: logo Seazone iluminado na caixa d'água e letreiro ROSA NORTE SPOT · elevação: "logo conforme projeto específico".
Obra: falta comunicação visual nas quatro elevações e pontos elétricos dos logos. PENDENTE.

## Slide 7
01 · FACHADA · VISTA + ESPECIFICAÇÃO
Fachada frontal (Av. Central da Praia do Rosa)
ROSA NORTE SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 07
LANÇAMENTO · FRONTAL 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
# | Elemento | Especificação (executivo MOMO R01) | Status
01 | Caixa d'água | Prata + textura · logo Seazone sem detalhe | PENDENTE
02 | Pergolado | Metálico, pintura eletrostática Nanquim | DEFINIDO
03 | Guarda-corpo ático | Alumínio preto fosco + vidro laminado | A VALIDAR
04 | Vigas de bordo | Nanquim + textura rolada · forro PVC madeira | DEFINIDO
05 | Brises | PVC (elevação) × alumínio (prancha 55) | A VALIDAR
06 | Floreira | Pintura Prata + textura rolada | DEFINIDO
07 | Sacada | Guarda-corpo alumínio preto + vidro | A VALIDAR
08 | Hall | Botanica Ambar 19,7×120 + logo iluminado | A VALIDAR
09 | Letreiro | ROSA NORTE SPOT · projeto específico | PENDENTE
10 | Base e escada | Pedra São Tomé retalho branca | A VALIDAR
LEITURA
LEITURA DA FACHADA FRONTAL
A frente é assimétrica: brises verticais amadeirados nas laterais, floreiras ao centro e vigas escuras marcando os pavimentos. O executivo reproduz cores, forro e pergolado; a conferência aponta falta de comunicação visual e pede definir o material dos brises e dos revestimentos da base.

## Slide 8
01 · FACHADA · VISTA + ESPECIFICAÇÃO
Fachada do jardim e sacadas
ROSA NORTE SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 08
LANÇAMENTO · JARDIM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
# | Elemento | Especificação (executivo / memorial) | Status
01 | Guarda-corpo ático | Alumínio pintura eletrostática preto fosco + vidro temperado laminado | A VALIDAR
02 | Forro do beiral | Forro PVC cor Madeira Brun 02 (Plasbil) com spots | DEFINIDO
03 | Brises verticais | PVC (elevações) × alumínio TG 04 cor BZE 005 (prancha 55) × memorial alumínio | A VALIDAR
04 | Gradil condensadoras | Metálico, cor próxima da madeira do forro | A VALIDAR
05 | Floreiras | Pintura Prata + textura rolada · vegetação pendente | DEFINIDO
06 | Pergolado | Aço/alumínio com pintura eletrostática Nanquim (prancha 54) | DEFINIDO
07 | Paredes | Pintura acrílica Prata + textura rolada Suvinil | DEFINIDO
08 | Sacadas | Vidro com perfil preto · piso das varandas Munari Branco (MOMO) | A VALIDAR
09 | Muro de pedra | Pedra São Tomé retalho branca · reavaliar (conferência) | A VALIDAR
Conferência (prancha 40): brise em TODAS as janelas; algumas perderam o brise ao reposicionar as condensadoras. O muro perdeu a borda cinza da imagem.

## Slide 9
01 · FACHADA · VISTA + ESPECIFICAÇÃO
Fachada lateral
ROSA NORTE SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 09
LANÇAMENTO · LATERAL 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
# | Elemento | Especificação | Status
01 | Caixa d'água | Logo Seazone iluminado · sem detalhe | PENDENTE
02 | Pergolado | Metálico Nanquim | DEFINIDO
03 | Guarda-corpo | Alumínio preto fosco + vidro | A VALIDAR
04 | Floreiras | Prata + vegetação na borda do ático | DEFINIDO
05 | Brises | Em todas as janelas (conferência) | A VALIDAR
06 | Gradil AC | Metálico cor da madeira do forro | A VALIDAR
07 | Vigas de bordo | Nanquim + forro PVC madeira | DEFINIDO
08 | Paredes | Prata + textura rolada | DEFINIDO
09 | Muro | Claro com vegetação · borda cinza retirada | A VALIDAR
LEITURA
LEITURA DA FACHADA LATERAL
A lateral repete o ritmo de janelas com brises verticais e caixas amadeiradas (gradil das condensadoras) sob as janelas, com floreiras nos vértices. A conferência (pranchas 40 e 41) pede brise em todas as janelas e comunicação visual.

## Slide 10
01 · FACHADA · CONFERÊNCIA
Solicitações da conferência (pranchas 39 a 42)
ROSA NORTE SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 10
Slides "Fachadas: solicitações de alteração marcadas nas pranchas" e Relatório de Divergências (Conferência de Projetos Executivos, jun/2026).
PRANCHA 39
Fachada frontal
Falta comunicação visual (logo no bloco da caixa d'água).
Brises: compatibilizar material (memorial: alumínio × projeto: PVC).
Reavaliar revestimentos (alternativa: pedra Atacama).
PRANCHA 40
Lateral esquerda
Falta comunicação visual.
Brise em TODAS as janelas (as que ficaram sem por causa da condensadora).
Muro sem a borda cinza da imagem.
PRANCHA 41
Fachada posterior
Faltam brises (2 pontos).
Viga contínua: conferir representação.
Falta comunicação visual.
PRANCHA 42
Lateral direita
Faltam floreiras (3 pontos).
Seguir as floreiras das imagens de venda.

## Slide 11
01 · FACHADA · EXECUTIVO
Elevação frontal: notas de material
ROSA NORTE SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 11
EXECUTIVO · ELEVAÇÃO FRONTAL (39/56)
Elemento | Especificação no executivo | Ref.
Paredes | Pintura acrílica Prata + textura rolada Suvinil | 39–42
Vigas / lajes | Pintura acrílica Nanquim + textura rolada Suvinil | 39–42
Forro | PVC cor Madeira Brun 02 (Plasbil) | 26–29
Brises | PVC conforme detalhamento | 39–42
Brises (detalhe) | Alumínio tubo TG 04, cor BZE 005 (Opentech) | 55/56
Gradil AC | Metálico, cor próxima da madeira do forro | 39–42
Guarda-corpo | Alumínio preto fosco + vidro temperado laminado | 39–42
Esquadrias | Alumínio preto fosco + vidro temperado incolor | 44/45
Pergolado | Aço/alumínio, pintura eletrostática Nanquim | 54
Hall | Porcelanato Botanica Ambar 19,7×120 (Decortiles) | 39/21
Base | Pedra São Tomé retalho branca · pingadeira granito Andorinha | 39
Logo | Identidade visual conforme projeto específico | 39

## Slide 12
01 · FACHADA · LANÇAMENTO × EXECUTIVO
Comparativo: fachada
ROSA NORTE SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 12
Imagem de lançamento × executivo MOMO R01, memorial e conferência. DEFINIDO = convergem · A VALIDAR = divergem ou sem detalhe · PENDENTE = sem definição.
# | Elemento | Lançamento (imagens) | Executivo MOMO R01 / Memorial R01 / Conferência | Status
01 | Paredes | Cinza claro | Pintura Prata + textura rolada Suvinil | DEFINIDO
02 | Vigas de bordo | Faixas escuras | Pintura Nanquim + textura rolada | DEFINIDO
03 | Forro externo | Madeira com spots | PVC cor Madeira Brun 02 (Plasbil) | DEFINIDO
04 | Brises | Ripas verticais amadeiradas em todas as janelas | PVC (elevações) × alumínio BZE 005 (prancha 55) · faltam brises | A VALIDAR
05 | Condensadoras | Caixas amadeiradas sob janelas | Gradil metálico cor da madeira do forro | A VALIDAR
06 | Guarda-corpos | Vidro com perfil preto | Alumínio preto fosco + vidro · briefing: perfil "U" inox | A VALIDAR
07 | Esquadrias | Pretas | Alumínio preto fosco · linha 32 não indicada | A VALIDAR
08 | Pergolado | Escuro | Metálico Nanquim (prancha 54) | DEFINIDO
09 | Floreiras | Em todas as fachadas | Pintura Prata · faltam floreiras na lateral direita | A VALIDAR
10 | Hall | Painel amadeirado + logo + pele de vidro | Botanica Ambar 19,7×120 · reavaliar revestimento | A VALIDAR
11 | Base e muro | Pedra clara, muro com borda cinza | Pedra São Tomé · borda cinza retirada | A VALIDAR
12 | Logo e letreiro | Seazone na caixa d'água + ROSA NORTE SPOT | Sem comunicação visual nem pontos elétricos | PENDENTE
13 | Iluminação | Spots sobre as janelas | Pontos na fachada não previstos no elétrico | PENDENTE
14 | Piscina | Borda infinita com pastilha | Porcelanato 20×20 Eliane · aquecimento solar ausente | A VALIDAR

## Slide 13
02 · INTERIORES
Premissas de interiores
Conceito Seazone · anteprojeto Studio Hall · recepção · rooftop · unidades
ROSA NORTE SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 13

## Slide 14
02 · INTERIORES
Conceito Seazone × anteprojeto Studio Hall
ROSA NORTE SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 14
Análise de Aderência (Seazone, 13/07/2026): anteprojeto de interiores do Studio Hall × imagens de venda. A "casca" está aderente; as divergências estão no mobiliário e na ambientação.
Item | Imagem de venda (seguir) | Anteprojeto Studio Hall | Situação
Recepção · poltronas | Creme com estrutura preta fina + poltrona butterfly | Poltrona orgânica bouclé + poltronas tub cinza | A VALIDAR
Recepção · pendente | Cônico em fibra natural, trama fechada | Bambu/rattan em camadas vazadas | A VALIDAR
Logo Rosa Norte Spot | "SPOT" com toggle colorido | Logo todo escuro, sem toggle | A VALIDAR
Mini Market | Portas de vidro liso (produtos à vista) | Vidro canelado | A VALIDAR
Gourmet | Marcenaria grafite/cinza-escuro | Marcenaria branca | A VALIDAR
Piscina e rooftop | Espreguiçadeiras estofadas, almofadas terrosas | Sem estofado, almofadas azul-marinho | A VALIDAR
Casca geral | Pisos, forro de madeira, painéis, jardim vertical, pérgola, fire pit | Reproduzidos com boa correspondência | DEFINIDO
ATENÇÃO
REGRA PARA A OBRA
Vale o conceito das imagens de venda Seazone (10 - Projeto de Interiores / 00 - Projeto Seazone). Onde o anteprojeto do Studio Hall diverge (mobiliário, tecidos, logo, portas do mini market, marcenaria da gourmet), retornar à imagem antes do detalhamento.

## Slide 15
02 · INTERIORES
Recepção, hall e corredores
ROSA NORTE SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 15
CONCEITO SEAZONE · RECEPÇÃO
CONCEITO · CORREDOR
Painel ripado de madeira com logo Rosa Norte Spot; corredor com perfil de LED e quadros de ativação.
Item | Premissa (executivo MOMO · briefing · LOG · conferência)
Parede-destaque | Painel ripado + painel liso de madeira com logo (imagem) · briefing: chapa de PVC imita madeira
Paredes | Executivo: Botanica Ambar 19,7×120 + pintura Geada · briefing: cimento queimado areia
Piso | Executivo: Munari Cimento 90×90 × conferência: mesmo piso das unidades (Munari Branco) · A VALIDAR
Rodapé | Poliestireno branco de sobrepor, quina viva (executivo e briefing)
Forro | Gesso acartonado, pintura Branco Neve fosco · briefing: forro modular nos corredores · A VALIDAR
Corredores | Painéis em PVC imita madeira + perfil de LED seguindo os quadros (LOG) · pintura Outono Gelado (briefing)
Portas | Brancas, marcos de madeira, numeração preta sobre a porta (imagem)
Iluminação | Pendente de fibra + spots pretos · conferência: pontos não refletem a imagem, sem arandelas nas portas
Mobiliário | Poltronas creme com estrutura preta, poltrona butterfly, tapetes redondos taupe (imagem)

## Slide 16
02 · INTERIORES
Rooftop: gourmet interno e mini market
ROSA NORTE SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 16
CONCEITO · GOURMET
PAINEL "SEU LUGAR FORA DE CASA"
Forro de madeira com trilhos de spots pretos; mini market com letreiro preto sobre madeira e prateleiras iluminadas.
Item | Premissa (briefing · executivo · conferência · aderência)
Forro | PVC acabamento amadeirado (briefing e imagem) · conferência: forro especificado não corresponde · A VALIDAR
Paredes | Cimento queimado cinza + painel em PVC imita madeira (briefing) · pintura Outono Gelado
Painel | "Seu lugar fora de casa" em madeira com frisos de LED verticais (aderente)
Piso | Porcelanato 90×90 (briefing) · Munari Cimento 90×90 Eliane (executivo)
Layout | Conferência: incluir o Mini Market e retirar uma das pias da planta
Mini Market | Letreiro preto sobre madeira, portas de vidro liso, pontos para geladeira e LED das prateleiras
Gourmet | Tampo preto, frigobar preto, micro-ondas em nicho de madeira · marcenaria grafite (imagem)
Iluminação | Trilhos de sobrepor pretos (briefing e imagem)
Mobiliário | Mesas pretas, cadeiras creme com estrutura preta, banquetas altas (imagem)

## Slide 17
02 · INTERIORES
Rooftop externo e piscina
ROSA NORTE SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 17
CONCEITO · PISCINA
PÉRGOLA + JARDIM VERTICAL
Banco fixo com almofadas junto à piscina, fire pit, poltronas Acapulco pretas e jardim vertical sob a pérgola.
Item | Premissa (briefing · executivo MOMO · LOG · conferência)
Piscina | Briefing: revestimento esverdeado 20×20 · executivo: porcelanato 20×20 Eliane (piso e paredes)
Aquecimento | Solar (briefing e memorial 20.8) · conferência: ausente no hidrossanitário · PENDENTE
Piso externo | Munari Cimento 90×90 Eliane (executivo) · briefing: porcelanato 90×90 antiderrapante
Paredes | Pintura Prata + textura rolada · jardim vertical (imagem e briefing: parede verde)
Banco | Banco em alvenaria junto à piscina (LOG, indicação 02) com tomadas
Pérgola | Metálica escura, pintura eletrostática Nanquim (prancha 54)
Ducha | Ducha de piso com ralo embutido (briefing e LOG, indicação 03)
Balanço | Conferência: sem reforço para poltrona em balanço × briefing: balanço "não deverá ser previsto" · A VALIDAR
Mobiliário | Fire pit, Acapulco pretas, espreguiçadeiras estofadas, almofadas terrosas (imagem)

## Slide 18
02 · INTERIORES
Unidades: acabamentos e escopo
ROSA NORTE SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 18
CONCEITO · TIPOLOGIA A
GARDEN · DECK MADEIRA
Tipologias A a F com imagens, panoramas e plantas humanizadas; tipologia E (215) com sacada e banheira na imagem de venda.
Item | Premissa (executivo MOMO · briefing · moodboard · conferência)
Piso | Munari Branco AC 90×90 Eliane (executivo) · moodboard: porcelanato 90×90 cinza acetinado · A VALIDAR
Paredes | Pintura Ouro Branco (executivo) × briefing: branco gelo acetinado · moodboard: textura velvet cinza
Banheiro | Conferência: banheiro todo em revestimento × projeto: pintura Calopsita com porcelanato só no box · A VALIDAR
Gardens | Imagem: porcelanato imitando ripas de madeira · briefing: deck de madeira · não indicado · A VALIDAR
Varandas | Munari Branco 90×90 (executivo) · briefing: porcelanato 90×90 antiderrapante
Marcenaria | MDF rícori nativo e cinza cristal com metal preto fosco (moodboard)
Bancada | Granito São Gabriel polido na copa
Portas | Kit porta pronta lisa branca, guarnição 7 cm (memorial) · conferência: não indicado nas pranchas
Hidromassagem | Banheira na imagem da unidade 215: prever infraestrutura (conferência)

## Slide 19
02 · INTERIORES · MAPA DE MATERIALIDADE
Materiais de interiores: áreas comuns
ROSA NORTE SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 19
Amostras extraídas dos renders de interiores Seazone. Referência visual, não substitui amostra física.
T13
Painel ripado de madeira
Aplicação: parede do logo na recepção.
Especificação: painel ripado + painel liso de madeira (imagem) · briefing: chapa de PVC imita madeira.
Obra: prever ponto do logo iluminado antes do painel.
T14
Perfil de LED + quadros
Aplicação: paredes dos corredores.
Especificação: perfil de LED embutido seguindo os quadros de ativação (LOG, referência 01).
Obra: arandelas nas portas e pontos de LED não previstos no elétrico. PENDENTE.
T15
Pendente de fibra
Aplicação: recepção.
Especificação: pendente cônico em fibra natural/juta, trama fechada (imagem).
Obra: anteprojeto Studio Hall trocou por bambu vazado: seguir a imagem. A VALIDAR.
T16
Forro de madeira
Aplicação: gourmet interno do rooftop.
Especificação: forro PVC acabamento amadeirado com trilhos de spots pretos (briefing e imagem).
Obra: conferência: forro do rooftop especificado não corresponde. A VALIDAR.
T17
Painel "Seu lugar fora de casa"
Aplicação: rooftop interno.
Especificação: painel de madeira com frisos de LED verticais e frase em preto (imagem e aderência).
Obra: prever ponto de LED embutido no painel.
T18
Jardim vertical
Aplicação: rooftop externo, sob a pérgola.
Especificação: jardim vertical (imagem) · briefing: painel em PVC imita madeira + parede verde na área externa.
Obra: definir sistema, irrigação e fixação. A VALIDAR.

## Slide 20
02 · INTERIORES · MAPA DE MATERIALIDADE
Materiais de interiores: unidades
ROSA NORTE SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 20
Amostras do Moodboard Rosa Norte Spot (validação de interiores). Referência visual, não substitui amostra física.
T19
MDF rícori nativo
Aplicação: cabeceira, marcenaria e bancada de apoio.
Especificação: MDF rícori nativo, amadeirado (moodboard).
Obra: prever LED da cabeceira conforme briefing.
T20
MDF cinza cristal
Aplicação: marcenaria da copa e armários.
Especificação: MDF cinza cristal, liso (moodboard).
Obra: mesmo padrão em todas as tipologias.
T21
Metal preto fosco
Aplicação: arara, estantes e estruturas.
Especificação: metal preto fosco (moodboard).
Obra: mesmo acabamento nas peças metálicas e metais.
T22
Porcelanato 90×90 cinza
Aplicação: piso das unidades.
Especificação: porcelanato 90×90 cinza acetinado (moodboard) · executivo: Munari Branco AC 90×90 Eliane.
Obra: fechar referência (cinza × branco) antes da compra. A VALIDAR.
T23
Granito São Gabriel
Aplicação: bancada da copa.
Especificação: granito São Gabriel polido (moodboard).
Obra: deixar pontos conforme briefing (cooktop e frigobar centralizados).
T24
Textura velvet cinza
Aplicação: parede da cabeceira.
Especificação: textura velvet cinza (moodboard) · executivo: pintura Ouro Branco nas paredes.
Obra: definir paredes com textura antes da pintura. A VALIDAR.

## Slide 21
02 · INTERIORES · LANÇAMENTO × EXECUTIVO
Comparativo: interiores
ROSA NORTE SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 21
Imagens de interiores Seazone × executivo MOMO R01, briefing, LOG, conferência e anteprojeto Studio Hall.
# | Elemento | Conceito Seazone (imagens) | Executivo / briefing / conferência | Status
01 | Piso recepção e corredor | Porcelanato bege grande formato | Munari Cimento × conferência: mesmo piso das unidades | A VALIDAR
02 | Recepção · parede | Ripado + painel de madeira com logo | Botanica Ambar (executivo) · PVC imita madeira (briefing) | A VALIDAR
03 | Recepção · mobiliário | Poltronas creme + butterfly | Studio Hall: bouclé + tub cinza | A VALIDAR
04 | Corredores | LED + quadros + portas brancas | Perfil LED e painéis PVC (LOG) · arandelas não previstas | A VALIDAR
05 | Forro do rooftop | Madeira com trilhos pretos | Forro especificado não corresponde (conferência) | A VALIDAR
06 | Mini Market | Vidro liso, prateleiras iluminadas | Fora da planta de layout · Studio Hall: vidro canelado | A VALIDAR
07 | Gourmet | Marcenaria grafite, tampo preto | Studio Hall: marcenaria branca | A VALIDAR
08 | Piscina | Borda infinita | Porcelanato 20×20 · esverdeado (briefing) · sem aquecimento | A VALIDAR
09 | Pérgola e jardim | Pérgola escura + jardim vertical | Pérgola Nanquim (prancha 54) · aderente | DEFINIDO
10 | Piso das unidades | Claro, grande formato | Munari Branco (executivo) × cinza acetinado (moodboard) | A VALIDAR
11 | Banheiros | Revestidos | Conferência: todo em revestimento × projeto só no box | A VALIDAR
12 | Gardens | Porcelanato ripas de madeira | Não indicado · briefing: deck de madeira | A VALIDAR
13 | Marcenaria unidades | Madeira clara + cinza + preto | Rícori nativo, cinza cristal, metal preto, São Gabriel | DEFINIDO
14 | Hidromassagem 215 | Banheira na sacada | Infraestrutura a prever (conferência) | PENDENTE

## Slide 22
03 · BRIEFING
Briefing de projeto
Acabamentos marcados no Briefing de Projeto · cruzamento com o executivo
ROSA NORTE SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 22

## Slide 23
03 · BRIEFING
Briefing × executivo: acabamentos
ROSA NORTE SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 23
Opções de acabamento marcadas em "[Rosa Norte Spot] Briefing de Projeto" (coluna "Conferência") × executivo MOMO R01 e Memorial R01.
# | Elemento | Briefing de Projeto (opção marcada) | Executivo / memoriais | Status
01 | Brises | PVC, conforme detalhamento arquitetônico | PVC (elevações) × alumínio (prancha 55 e memorial) | A VALIDAR
02 | Muro | Pintura cor Seazone com logo e nome | Muro claro · borda cinza retirada | A VALIDAR
03 | Esquadrias | Linha 32 (gold) · preto fosco | Alumínio preto fosco · linha não indicada | A VALIDAR
04 | Guarda-corpo | Vidro com perfil "U" inox, vidro incolor | Alumínio preto fosco + vidro laminado | A VALIDAR
05 | Recepção | Cimento queimado areia + chapa PVC imita madeira | Botanica Ambar 19,7×120 + Geada | A VALIDAR
06 | Rooftop | Cimento queimado cinza + painel PVC madeira · forro PVC madeira | Forro não corresponde (conferência) | A VALIDAR
07 | Corredores | Outono Gelado + cimento queimado areia + perfil de LED | Pintura Geada (executivo) | A VALIDAR
08 | Área externa | Painel em PVC imita madeira + parede verde | Jardim vertical (imagem) | DEFINIDO
09 | Pisos comuns | Porcelanato 90×90 natural/acetinado | Munari Cimento 90×90 Eliane | DEFINIDO
10 | Paredes das unidades | Branco gelo acetinado | Ouro Branco (executivo) | A VALIDAR
11 | Paredes do BWC | Porcelanato 90×90 natural/acetinado | Pintura Calopsita + porcelanato no box | A VALIDAR
12 | Gardens | Deck de madeira | Não indicado na paginação | A VALIDAR
13 | Piscina | Revestimento esverdeado 20×20 · aquecimento solar | Porcelanato 20×20 · sem aquecimento no hidro | A VALIDAR
14 | Portas | Kit porta pronta lisa branca, guarnição 7 cm | Madeira branca (quadro) · kit não indicado | A VALIDAR
15 | Ducha e banco | Ducha de piso · banco de alvenaria no rooftop | Indicações 02 e 03 do LOG | A VALIDAR

## Slide 24
04 · PONTOS DE ATENÇÃO
Pontos de atenção
O que gera retrabalho se não for observado · premissas travadas · checklist de validação
ROSA NORTE SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 24

## Slide 25
04 · PONTOS DE ATENÇÃO
O que Obras precisa observar
ROSA NORTE SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 25
BRISES
Material diverge no próprio executivo: PVC nas elevações × alumínio na prancha 55.
Brise em todas as janelas, como na imagem de venda.
Não fabricar antes de fechar material, cor e fixação.
CORES E REVESTIMENTOS
Prata nas paredes e Nanquim nas vigas: painel-teste antes da compra.
Botanica Ambar e pedra São Tomé em reavaliação (conferência).
Forro PVC Madeira Brun 02: aprovar amostra.
IDENTIDADE
Logo Seazone na caixa d'água e letreiro ROSA NORTE SPOT sem projeto.
Prever pontos elétricos dos logos e da iluminação da fachada.
Muro: borda cinza e cor Seazone com logo (briefing).
FLOREIRAS E CONDENSADORAS
Faltam floreiras na lateral direita (prancha 42).
Gradil das condensadoras na cor da madeira do forro.
Condensadoras não podem ocupar o lugar dos brises.
INTERIORES
Seguir as imagens de venda onde o Studio Hall diverge.
Mini Market na planta do rooftop; forro de madeira no rooftop.
Piso dos corredores e recepção igual ao das unidades (conferência).
UNIDADES E PISCINA
Banheiro todo revestido e gardens com piso imitando madeira.
Aquecimento solar da piscina ausente no hidrossanitário.
Infraestrutura da banheira na unidade 215.

## Slide 26
04 · PONTOS DE ATENÇÃO
Não alterar sem validação
ROSA NORTE SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 26
PREMISSAS TRAVADAS (CONVERGEM LANÇAMENTO E EXECUTIVO)
Paredes em pintura Prata e vigas de bordo em Nanquim, com textura rolada Suvinil.
Forro externo em PVC cor Madeira Brun 02 com spots.
Pergolado metálico em Nanquim no ático.
Esquadrias e guarda-corpos pretos com vidro.
Floreiras com vegetação nas bordas das fachadas.
Brises verticais amadeirados em frente às janelas.
Rooftop com pérgola, jardim vertical e fire pit.
Marcenaria em rícori nativo, cinza cristal e metal preto; bancadas São Gabriel.
ATENÇÃO
ANTES DE COMPRAR OU EXECUTAR
1. Troca de cor, material ou referência de fachada precisa de aprovação de Projetos: a fachada é a imagem vendida no lançamento.
2. Itens A VALIDAR não entram em pedido de compra até a definição registrada.
3. Brises só após definir material único (PVC × alumínio) e cor.
4. Amostras físicas (Prata, Nanquim, forro PVC, brise, revestimentos do hall e da base) aprovadas no local.
5. Interiores: vale a imagem de venda sobre o anteprojeto Studio Hall onde houver divergência.
ONDE CONSULTAR (1.19 - [3096] ROSA NORTE SPOT / 02 - PROJETOS)
Fachada: 08 / 07 - Projeto Executivo / 04 - Projeto Executivo / PDF (EX-ARQ 39–42, 54, 55)
Imagens: 08 / 05 - Imagens 3D · 08 / 10 - Projeto de Interiores / 00 - Projeto Seazone
Memoriais: 09 - Memorial Descritivo (R01) · memorial MOMO (Documentos)
Premissas: 00 - Premissas de Projeto · Conferência de Projetos e Divergências

## Slide 27
04 · PONTOS DE ATENÇÃO
Pendências e checklist
ROSA NORTE SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 27
# | Item | O que definir | Status
01 | Brises | Material único (PVC × alumínio BZE 005), cor e brise em todas as janelas | A VALIDAR
02 | Comunicação visual | Logo na caixa d'água, letreiro ROSA NORTE SPOT e pontos elétricos | PENDENTE
03 | Iluminação da fachada | Pontos sobre as janelas e logos iluminados no elétrico | PENDENTE
04 | Revestimentos da frente | Botanica Ambar e pedra São Tomé × alternativa pedra Atacama | A VALIDAR
05 | Floreiras | Incluir floreiras faltantes na lateral direita | A VALIDAR
06 | Muro | Borda cinza da imagem · pintura cor Seazone com logo (briefing) | A VALIDAR
07 | Esquadrias | Linha 32 (gold) preto fosco nas pranchas | A VALIDAR
08 | Guarda-corpos | Alumínio preto (executivo) × perfil "U" inox (briefing) | A VALIDAR
09 | Piso comum | Recepção e corredores com o mesmo piso das unidades | A VALIDAR
10 | Rooftop | Forro PVC madeira, Mini Market no layout, retirar uma pia | A VALIDAR
11 | Anteprojeto Studio Hall | Mobiliário, pendente, logo, mini market e gourmet conforme imagem | A VALIDAR
12 | Piscina | Revestimento (esverdeado 20×20) e aquecimento solar | PENDENTE
13 | Balanço | Reforço (conferência) × "não prever" (briefing) | A VALIDAR
14 | Banheiros | Revestimento em todas as paredes (conferência) | A VALIDAR
15 | Gardens | Porcelanato imitando madeira / deck (briefing) | A VALIDAR
16 | Piso das unidades | Munari Branco (executivo) × cinza acetinado (moodboard) | A VALIDAR
17 | Arandelas e LED | Arandelas nas portas e perfil de LED dos corredores | PENDENTE
18 | Hidromassagem | Infraestrutura da banheira na unidade 215 | PENDENTE

## Slide 28
ROSA NORTE SPOT
Book de Premissas de Fachada e Interiores
Lançamento × Executivo · Seazone
ROSA NORTE SPOT · BOOK DE PREMISSAS DE FACHADA E INTERIORES · 28